## Slide 1: Procesy a technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí, přístup k datům katastru nemovitostí
Oborový seminář VŠB TU Ostrava

## Slide 2: Obsah
Vymezení obsahu katastru nemovitostí
Procesy při vedení katastru nemovitostí
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 3: Obsah
Vymezení obsahu katastru nemovitostí
Procesy při vedení katastru nemovitostí
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
Přístup k datům katastru nemovitostí
Vymezení obsahu katastru nemovitostí

## Slide 4: Právní rámec
Na činnosti a rozhodování katastrálních úřadů se vztahují
  zákon 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
    Vymezení správních úřadů a jejich věcné a územní příslušnosti (kdo, co eviduje - ČUZK, ZU, ZKI, KU/KP)
  zákon 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
    Vymezení obsahu katastru nemovitostí (co a jak se eviduje)
    Jakou formou se mění obsah KN (vklad, záznam, poznámka)
  zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví
  zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
  zákon 500/2004 Sb. správní řád
  zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
  zákon 111/2009 Sb. o základních registrech
  zákon 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (+ Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci … eIDAS
  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů … GDPR
  … viz http://www.cuzk.cz/Predpisy.aspx
Vymezení obsahu katastru nemovitostí

## Slide 5: Právní rámec
…a základní prováděcí předpis KatZ
  vyhláška 357/2013 Sb. katastrální vyhláška
    upravuje předmět a obsah katastru,
    ..činnosti při správě katastru a obnově katastrálního operátu,
    ..zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování GP, vytyčování hranic pozemků,
    ..označování územních hranic obcí a hranic pozemků,
    ..postupy při vedení katastru
  vyhláška 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí
    upravuje podmínky pro poskytování údajů z katastru,
    ..formy poskytování údajů z katastru,
    ..úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny zvláštním právním předpisem.
  vyhláška 359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Vymezení obsahu katastru nemovitostí

## Slide 6: Právní rámec
Katastr nemovitostí
  je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitostech zahrnující
    jejich soupis, popis,
    jejich geometrické a polohové určení a
    zápis práv k těmto nemovitostem.
Vymezení obsahu katastru nemovitostí

## Slide 7: Právní rámec - Předmět evidence
Nemovitosti
  Pozemky v podobě parcel
    Identifikované parcelním číslem v rámci katastrálního území
  Budovy, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby
    Identifikovatelné popisným nebo evidenčním číslem v rámci části obce nebo parcelním číslem pozemku, na kterém stojí
  Jednotky vymezené podle občanského zákoníku/zákona o vlastnictví bytů
    Identifikované číslem v rámci budovy nebo parcelním číslem pozemku, na kterém stojí
  Právo stavby
    Identifikovatelné parcelním číslem pozemku, ke kterému se vztahuje
  Nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
Vymezení obsahu katastru nemovitostí

## Slide 8: Právní rámec - Předmět evidence
Práva a další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis, zapisované k evidovaným nemovitostem
  Další údaje o nemovitostech
    Druh pozemku/stavby, způsob využití, výměra parcely, ochrana nemovitosti, …
    Geometrické a polohové určení (katastrální mapa)
  Práva vztažená k nemovitostem
    Vlastník a jiný oprávněný (vč. nabývacích titulů)
    Oprávnění a povinnosti k nemovitostem (vč. nabývacích titulů)
      Zástavní práva (smluvní, zákonná, exekutorská..), věcná břemena (chůze, užívání..), předkupní práva..
    Poznámky
      Podaná žaloba, nařízení exekuce, exekuční příkaz, …
Vymezení obsahu katastru nemovitostí

## Slide 9: Právní rámec
Katastrální operát
  soubor geodetických informací
    zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření,
  soubor popisných informací
    druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, údaje o vlastnících a oprávněných z jiného práva…
  dokumentace výsledků šetření a měření
    ZPMZ, GP, elaborát OO…
  sbírka listin
    rozhodnutí orgánů veřejné moci, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, …
  protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, opravách chyb, žádostech o potvrzení geometrického plánu…
    spisy o průběhu řízení
Vymezení obsahu katastru nemovitostí

## Slide 10: Obsah
Vymezení obsahu katastru nemovitostí
Procesy při vedení katastru nemovitostí
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
Přístup k datům katastru nemovitostí
Procesy při vedení katastru nemovitostí

## Slide 11: Typ a obsah procesu
Jakákoliv žádost nebo úkon související s vedením KN má definovaný proces
Jednotlivé druhy podání se evidují stanoveném typu protokolu / řízení (viz katastrální operát)
  protokoly o vkladech (řízení V), záznamech (řízení Z), žádostech o potvrzení geometrického plánu (řízení PGP) …
Každé řízení má definován vlastní
  obsah (statické údaje)
  průběh/procesní kroky (procesní údaje)
    založení/posouzení/…/vyhotovení/oznámení/ukončení
Procesy při vedení katastru nemovitostí

## Slide 12: Typ a obsah procesu
Protokol / řízení
Statické údaje
přijetí
k.ú. + nemovitosti
účastníci řízení
dokumenty/listiny
Procesní údaje
události
sdělení informativní povahy
operace
údaje o proběhnutých fázích
Identifikace řízení: typ řízení, pořadové číslo, rok založení řízení a čísla katastrálního pracoviště (V‑123/2009-702).
Procesy při vedení katastru nemovitostí
sdělení informativní povahy
sdělení informativní povahy
údaje o proběhnutých fázích
údaje o proběhnutých fázích
Jednoznačně definovaný sled operací pro každý typ řízení
kdy
co
kdo
proč

## Slide 13: Typ a obsah procesu
návrh na povolení vkladu práva k nemovitostem – řízení V
Procesy při vedení katastru nemovitostí
kdy
kdo
co
proč
proces

## Slide 14: Typ a obsah procesu
Příklad životní situace: prodej části pozemku
  1) Geometrický plán na oddělení části pozemku
  2) Kupní smlouva na část pozemku/novou nemovitost
Procesy při vedení katastru nemovitostí

## Slide 15: Typ a obsah procesu
Příklad životní situace: prodej části pozemku
  1) Geometrický plán na oddělení části pozemku
    žádost o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí – řízení PU
    protokol o poskytnutí podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti – řízení PM
    žádost o potvrzení geometrického plánu – řízení PGP
  2) Kupní smlouva na část pozemku/novou nemovitost
    podání návrhu na vklad – řízení PD
    řízení o návrhu na povolení vkladu práva k nemovitostem – řízení V
    žádost o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí – řízení PU
Procesy při vedení katastru nemovitostí

## Slide 16: Obsah
Vymezení obsahu katastru nemovitostí
Procesy při vedení katastru nemovitostí
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
Přístup k datům katastru nemovitostí
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 17: Informační systém katastru nemovitostí
ISKN je modulový systém
Každý modul má vlastní ucelenou funkčnost
Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány
Změnit údaj v katastru nemovitostí je proces, který využívá téměř všechny moduly

## Slide 18: Architektura ISKN
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
ISKN se provozuje jako jediná centrální aplikace pro všechny organizační složky resortu ČÚZK
Klient / server architektura

## Slide 19: Popis modulů
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 20: Poskytování údajů
Platný stav KN
  Výstupy k minulosti (od 6-9/2001)
Tiskové výstupy z KN
Hromadné výstupy dat ve výměnných formátech
Zobrazení katastrální mapy
Ekonomická agenda spojená s poskytováním služeb

## Slide 21: Výpis z KN
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 22: Informace o parcelách/stavbách/jednotkách
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 23: Zobrazení katastrální mapy/snímek KM

## Slide 24: Popis modulů
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 25: Příprava aktualizace
Evidence podání a protokolů, administrativa
  Evidence podání - podací deník (PD)
  Návrhy na povolení vkladu práv (V)
  Zápisy do katastru, zápisy poznámek a jiných údajů (Z)
  Žádosti o poskytnutí údajů z KN (PU)
  Žádosti o potvrzení geom. pl. (PGP)
  Žádosti o poskytnutí podkladů (PM)
  Průběh obnovy katastr. operátu (OO)
  Průběh pozemkové úpravy (PUP)
  Návrhy na opravu chyby v kat. operátu, … (OR)
  Řízení o porušení pořádku (P)
  Průběh odesílání korespondence (OP)
  Žádosti o předání dat v el. podobě (S)
  Průběh revize údajů katastru (RO)
  Záznam pro další řízení, nedostatky zjištěnými při RO nebo OO (ZDŘ)
  Žád. o poskytnutí inf. Z 106/1999 Sb. (PI)
  Evidence podpisových vzorů (PV)
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 26: Popis modulů
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 27: Aktualizace
AK III – Pořízení dat návrhů (nové prvky/změny SGI)
  Příprava změny geometrického a polohového určení parcel
  Vytvoření stavby
AK I – Výběr řízení pro aktualizaci (SPI + část SGI)
  Návrh změny údajů o vlastnících, nemovitostech (+AK III)
  Návrh změny vlastnických vztahů, jiných práv k nemovitostem
AK II – Výběr řízení pro kontrolu (SPI+SGI)
  Kontrola návrhu změny
  Potvrzení změny v KN
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 28: Popis modulů
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 29: Sumarizace a statistiky
Aplikace obsahuje vyhodnocení stavu rozpracovanosti a dokončení řízení na základě zapsaných operací a událostí
Poskytuje sestavy „problémových“ řízení
Slouží k ročnímu bilancování výkonů a automatizovanému vykazování činností
Poskytuje přehledy pracovní výkonnosti
Notes: Tolik k první části, kde jsme se věnovali popisu systému, co do skladby.
Následující blok je zaměřen popis způsobu vedení agendy KN.

## Slide 30: Správa číselníků
Aplikace obsahuje kompletní seznam údajů nutných pro zadávání unifikovaných dat při údržbě KN ve formě číselníků
  Označení katastrálního úřadu, pracoviště - místní příslušnost
  Katastrální území: typ KM, číslování parcel, mapový list, souřadnicové limity podrobných bodů…
  Nemovitost: druh parcely, budovy…, způsob využití, způsob ochrany…
  Typy vlastnictví, typy listin, typy právních vztahů…
  … cca 140 číselníků
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 31: Správa číselníků
Aplikace obsahuje kompletní seznam údajů nutných pro zadávání unifikovaných dat při údržbě KN ve formě číselníků
  Označení katastrálního úřadu, pracoviště - místní příslušnost
  Katastrální území: typ KM, číslování parcel, mapový list, souřadnicové limity podrobných bodů…
  Nemovitost: druh parcely, budovy…, způsob využití, způsob ochrany…
  Typy vlastnictví, typy listin, typy právních vztahů…
  … cca 140 číselníků
2 úrovně údržby číselníků
  Centrální (jednotné v ČR)
  Lokální (místní specifika)
Externí (centrální úroveň)

## Slide 32: Správa číselníků
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 33: Technicko-organizační zabezpečení provozu
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
Údržba uživatelských účtů
Přidělování uživatelských rolí/práv
Audit provedených změn v systému

## Slide 34: Technická realizace procesu
Příklad životní situace: prodej části pozemku
  1) Geometrický plán na oddělení části pozemku
    žádost o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí – řízení PU
    protokol o poskytnutí podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti – řízení PM
    žádost o potvrzení geometrického plánu – řízení PGP
  2) Kupní smlouva na část pozemku/novou nemovitost
    podání návrhu na vklad – řízení PD
    řízení o návrhu na povolení vkladu práva k nemovitostem – řízení V
    žádost o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí – řízení PU
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 35: Technická realizace procesu
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
žádost o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí – řízení PU

## Slide 36: Technická realizace procesu
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
protokol o poskytnutí podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti – řízení PM

## Slide 37: Technická realizace procesu
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
žádost o potvrzení geometrického plánu – řízení PGP

## Slide 38: Technická realizace procesu
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
podání návrhu na vklad – řízení PD

## Slide 39: Technická realizace procesu
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
návrh na povolení vkladu práva k nemovitostem – řízení V

## Slide 40: Procesní a modulové vazba
Podle typu úkonu se pohybujeme v různých modulech aplikace
Příklad: rozdělení pozemku, prodej oddělené části
  žádosti o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí – řízení PU
  protokol o poskytnutí podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti - řízení PM
    Modul PU
  protokol o potvrzení geometrického plánu - řízení PGP
    Modul PA, AK III
  evidence přijatých podání – řízení PD
    Modul PA
  návrhy na povolení vkladu nebo výmazu práva k nemovitostem - řízení V
    Modul PA, AK I., AK II.
  žádosti o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí – řízení PU
    Modul PU
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí

## Slide 41: Životní cyklus změny v KN
Platný stav v KN
Potvrzení GP
Návrh na vklad
Příprava budoucího stavu
Kontrola budoucího stavu
Provedení změny
Kontrola náležitostí podání
Podklady pro měření
PM
- rezervace ZPMZ
- rezervace parc. čísla
- rezervace PPBP
PGP (+ PM)
změny parcel
změny BPEJ
body polohopisu
změna KM
PD  V (+ PGP)
evidence podání
evidence účastníků
evidence listin(GP)
V
kontrola souladu platného stavu a žádosti na změnu
V (+PGP)
převzetí změn GP
změna vlastnictví
změna JPV
přiřazení listin
V (+PGP)
kontrola návrhu změny v SPI, SGI
V (+PGP)
převedení návrhu do platného stavu
PU PA AK
PU
- údaje KN
PU
- údaje KN

## Slide 42: Životní cyklus změny v KN
Platný stav v KN
Potvrzení GP
Návrh na vklad
Příprava budoucího stavu
Kontrola budoucího stavu
Provedení změny
Kontrola náležitostí podání
Podklady pro měření
PM
- rezervace ZPMZ
- rezervace parc. čísla
- rezervace PPBP
PGP (+ PM)
změny parcel
změny BPEJ
body polohopisu
změna KM
PD  V (+ PGP)
evidence podání
evidence účastníků
evidence listin(GP)
V
kontrola souladu platného stavu a žádosti na změnu
V (+PGP)
převzetí změn GP
změna vlastnictví
změna JPV
přiřazení listin
V (+PGP)
kontrola návrhu změny v SPI, SGI
V (+PGP)
převedení návrhu do platného stavu
PU PA AK
PU
- údaje KN
PU
- údaje KN

## Slide 43: Obsah
Vymezení obsahu katastru nemovitostí
Procesy při vedení katastru nemovitostí
Technické prostředky pro vedení katastru nemovitostí
Přístup k datům katastru nemovitostí
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 44: Základní rozcestník – www.cuzk.cz

## Slide 45: Nahlížení do katastru nemovitostí
Nahlížení do katastru
  Bezplatná služba
  Informace o průběhu řízení typu V, Z, PGP, PD…
  Informace o parcelách, budovách, jednotkách, právech stavby
  Přehled stavu řízení přijatých před a po daném řízení
  Seznam přijatých řízení k danému dni
  Přístup ke katastrální mapě
  Volně dostupná (s výjimkami speciálních aplikací)
  Přehledy ZPMZ/polygony (data od roku 2008)
  Kopie elaborátu ZPMZ
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 46: Nahlížení do katastru nemovitostí
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 47: Nahlížení do katastru nemovitostí
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 48: Nahlížení do katastru nemovitostí
Nahlížení do katastru
  Bezplatná služba
  Informace o průběhu řízení V, Z, PGP
  Informace o parcelách, budovách, jednotkách, právech stavby
  Přehled stavu řízení přijatých před a po daném řízení
  Seznam přijatých řízení k danému dni
  Přístup ke katastrální mapě
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 49: Nahlížení do katastru nemovitostí
Nahlížení do katastru
  Bezplatná služba
  Informace o průběhu řízení V, Z, PGP
  Informace o parcelách, budovách, jednotkách, právech stavby
  Přehled stavu řízení přijatých před a po daném řízení
  Seznam přijatých řízení k danému dni
  Přístup ke katastrální mapě
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 50: Nahlížení do katastru nemovitostí
Nahlížení do katastru
  Bezplatná služba
  Informace o průběhu řízení V, Z, PGP
  Informace o parcelách, budovách, jednotkách, právech stavby
  Přehled stavu řízení přijatých před a po daném řízení
  Seznam přijatých řízení k danému dni
  Přístup ke katastrální mapě
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 51: Nahlížení do katastru nemovitostí
Nahlížení do katastru
  Bezplatná služba
  Informace o průběhu řízení V, Z, PGP
  Informace o parcelách, budovách, jednotkách, právech stavby
  Přehled stavu řízení přijatých před a po daném řízení
  Seznam přijatých řízení k danému dni
  Přístup ke katastrální mapě
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 52: Dálkový přístup
Dálkový přístup do katastru
  Placená služba
  Registrovaný uživatel
  Výpis z katastru nemovitostí
  Informace o parcelách, budovách, jednotkách, právech stavby
  Informace o průběhu řízení
  Informace o cenových údajích (od roku 2015)
  Přehledy vlastnictví
  Katastrální mapa
  Kopie listin ze sbírky listin
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 53: Dálkový přístup
Dálkový přístup do katastru
  Placená služba, registrovaný uživatel
  Informace o průběhu řízení
  Výpis z katastru nemovitostí
  Informace o parcelách, budovách, jednotkách, právech stavby
  Informace o cenových údajích (od roku 2015)
  Přehledy vlastnictví
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 54: Dálkový přístup
Dálkový přístup do katastru
  Placená služba, registrovaný uživatel
  Informace o průběhu řízení
  Výpis z katastru nemovitostí
  Informace o parcelách, budovách, jednotkách, právech stavby
  Informace o cenových údajích (od roku 2015)
  Přehledy vlastnictví
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 55: Webové služby
Webové služby
WS dálkového přístupu (WSDP)
WS pro podklady pro měření (WSGP)
WS pro předání geometrického plánu (WSGP)
WSGP - pro ÚOZI a vyhotovitele GP zdarma
Vlastní RSS kanál

## Slide 56: Webové služby
Webové služby
Vlastní RSS kanál

## Slide 57: CzechPoint
CzechPoint (DP)
  Kontaktní místa pro poskytování údajů z vybraných registrů
    Výpis z katastru nemovitostí
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 58: Veřejný dálková přístup
Veřejný dálkový přístup
  Bezplatná služba
  Data Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)
  Volně dostupná
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 59: Veřejný dálková přístup
Veřejný dálkový přístup
  Bezplatná služba
  Data Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)
  Volně dostupná
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 60: Veřejný dálková přístup
Veřejný dálkový přístup
  Bezplatná služba
  Data Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)
  Volně dostupná
Přístup k datům katastru nemovitostí

## Slide 61: Děkuji za pozornost
Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
odbor informatiky
Český úřad zeměměřický a katastrální úřad
vladimira.zufanova(at)cuzk.cz